## Slide 1
01
练了么
让每一次岗位训练，
都有人看动作
面向制造与仓储的 AI 动作教练
2026 全球智能体大赛 A 赛道 · 智能体搭建赛
Notes: 各位评委好，我们是练了么。员工看完培训视频以后，动作到底做对没有？我们希望让每一次岗位训练，都有人看动作。员工用摄像头练习，系统当场给出具体指导，主管看到训练记录和需要复训的地方。
依据：项目 Web 主流程及本次商业定位。

## Slide 2
培训结束以后，谁来确认动作做对了？
02
员工
需要当场知道怎么改
“膝盖往外打开”
比一条笼统的评分更有用
班组长
需要逐个看动作
示范以后，还要反复纠正
训练人数增加，观察负担增加
企业
需要知道谁该复训
参加过培训只是起点
动作记录才能支持后续跟进
同样的观察与记录任务，反复出现在入职、转岗和在岗训练中
Notes: 想象一位刚入职的仓储员工。视频看过了，要求也听过了，真正开始做动作时，他依然需要有人提醒。班组长要逐个看、反复讲，企业还需要留下培训依据。这个断点会出现在入职、转岗和复训里。我们的切口，就是其中能够按标准观察和记录的动作。
依据：场景假设，来自项目 PRD 与用户提供的制造、仓储场景，尚非客户访谈结论。

## Slide 3
员工练一遍，主管拿到一份记录
03
01 选择训练项目
动作和次数由任务约定
02 实时指导
阶段、纠错、完整周期计数
03 留下训练记录
会话总结和认证记录
既有产品界面演示。企业任务分发与台账回写列入接入计划
Notes: 练了么已经有 Web 实时教练和体能评估页面。员工选择动作项目，用摄像头练习，系统返回阶段、次数和纠错提示，结束后生成会话总结。这里展示的是既有产品的界面演示。企业任务分发与台账回写将在平台接入时补齐。我们的交付单位，是一项有过程、有结果的训练任务。
依据：web_app.py /api/session/start、frame、stop 与 /api/certifications；原版产品截图。

## Slide 4
膝盖往外打开，指导就在动作发生时
04
看见具体错误
膝盖与躯干
直接在画面中提示
完成完整周期
规则判断阶段
累计动作次数
可视化界面演示
Notes: 请看这个深蹲示例。界面把需要调整的膝盖和躯干直接标出来，给出具体的动作提示。员工调整姿势，完成一次完整动作周期，次数随之增加。语音提示设有连续触发和冷却机制，避免每帧重复播报。这一页是 Ghost Coach 可视化界面演示，用来说明交互；真实模型效果应由摄像头演示和现场测试证明。答辩时，我们重点演示错误、纠正、计数这三个连续状态。
依据：src/live_coach.py；src/ghost_coach.py；static/ghost-coach.js；原版错误状态截图。

## Slide 5
训练之外，现场风险也能及时提醒
05
6 类规则
过度弯腰 / 疑似跌倒
头盔缺失 / 危险区进入
低头静止 / 倒地静止
事件记录保留规则、持续时间、
工位和确认状态，可保存截图
规则例子 | 持续时间 | 同类冷却
危险区进入 | 0.35 秒 | 6 秒
过度弯腰 | 1.5 秒 | 8 秒
头盔缺失 | 2 秒 | 12 秒
持续门控 + 冷却 + 跟踪状态清理
安全模块已开发。PPE 权重需补齐，规则参数需按工位验证；静止类信号仅用于提醒核查
Notes: 在训练之外，我们增加了独立的现场安全模块。它使用 YOLO 姿态与独立 PPE 检测接口，配置了六类规则。规则持续成立才提醒，同类事件经过冷却再告警，并保存事件和可选截图。持续静止等信号只提示人员核查。代码模块已经开发，当前默认 PPE 权重还需要补齐，现场效果也需要单独验收。
依据：src/pipeline_safety/rules.py、events.py、monitor.py；config/safety/default.json。

## Slide 6
一个智能体空间，完成一项现场任务
A 赛道空间搭建方案 · 发布与有效性待平台核验
06
4
任务与标准
任务调度、岗位标准
训练计划、设备检查
5
训练与评估
动作教练、考核记录
复训、答疑
批次报告
6
风险提醒
对应六类现场规则
输出事件证据
提供处置提示
4
复核与模型
事件复核、样本
模型训练
权重管理
协作结果：一份训练记录，带出一项有依据的复训任务
19 为建议分工数。每个智能体均需独立工具、调用样例及失败分支，不能以角色名称代替有效性
Notes: A 赛道要求至少十个有效智能体。我们围绕业务任务设计十九个角色，分别负责任务、训练、安全和复核资产。比如一项新人训练，由任务调度选择标准，教练调用本地引擎，记录智能体整理结果，复训智能体给出下一次任务。每个角色都应有独立输入和可检查的输出。这一页是空间搭建方案，平台发布及有效性需要真实调用记录来证明。
依据：用户提供的 A 赛道通知；本次提出的空间架构方案。

## Slide 7
实时判定留在本地，智能体负责业务协同
07
训练链
人体 17 关键点
RTMPose / RTMO
11 类动作分类
ST-GCN
阶段、计数与纠错
几何规则
安全链
YOLO Pose 与 PPE 检测接口
时序规则判定与事件记录
智能体读取结构化结果，安排解释、复核与复训；目标边缘设备的延迟及并发需要实测
Notes: 实时动作反馈需要稳定、可解释的判断。训练链用人体关键点和动作分类，加几何规则完成阶段、计数与纠错。安全链使用另一组检测器和规则。智能体负责选择任务、解释结果和安排后续工作，核心逐帧计数不依赖生成式模型。这样既能给出明确的错误原因，也保留本地部署的选择。具体边缘设备还需要测延迟和并发。
依据：src/fitness_infer.py、src/live_coach.py、src/rtmpose_tran.py、src/pipeline_safety/detector.py；智能体协同为设计方案。

## Slide 8
企业自己的动作样本，可以反复使用
08
已经具备
训练选优
保存本地权重
后续加载推理
企业接入计划
授权样本与岗位标准
按企业管理模型版本
独立评估后升级与回滚
长期资产：经确认的岗位规则与纠错样本
本地训练与权重加载已有代码；企业自动微调、租户隔离、版本注册及回滚仍需实现
Notes: 项目已经具备训练保存最优 checkpoint、以及后续加载本地权重的基础能力。下一阶段，我们要把授权的企业动作样本、岗位标准和复核结果串起来，按企业管理模型版本。新增样本经过独立评估以后再决定是否升级，并保留回滚记录。真正值得积累的是客户确认过的岗位规则和纠错样本。租户隔离、自动版本注册与回滚仍然是接入计划。
依据：src/train.py；src/fitness_infer.py；skill-build/enterprise-pose-coach/references/api-mapping.md。

## Slide 9
技术底座，可以逐项核验
09
11
类动作分类
本地 ST-GCN 权重
分类范围可核对
6
类专项训练规则
阶段、计数与动作纠错
主演示选择深蹲
23
项流程测试通过
页面、契约、几何规则
本次核查已重新执行
本地
视觉推理
本地模型权重
逐帧推理在本地
流程测试不代表模型精度。企业现场泛化、误报漏报与设备性能，进入试点单独验收
Notes: 今天可以核验的是本地模型文件、十一类动作分类、六类专项动作规则和运行中的 Web 代码。这次重新执行的二十三项流程测试全部通过。它们验证页面、契约和几何规则。企业现场的模型精度还需要按受试者和工位独立测试，我们没有把旧训练验证数字当成现场准确率。
依据：model/；src/fitness_infer.py；src/live_coach.py；本次 tools/harness.mjs test：23 tests OK；docs/real-evidence.md。

## Slide 10
第一笔收入，来自一个训练点
10
谁购买
制造 / 仓储培训点
推动：培训负责人或 EHS
使用：班组长和一线员工
部署：IT 参与确认
怎么收费
岗位适配与部署费
训练点年度服务费
验证一个点位后，扩展相邻岗位
现场维护与复核成本纳入毛利
收费方式为商业假设。招聘/转岗评估保留为相邻场景，标准须由企业确认
Notes: 我们的第一笔收入，计划来自一个有明确动作考核需求的企业训练点。培训或 EHS 负责人推动，IT 参与，班组长使用。收费可以从岗位适配和部署开始，再按训练点收年度服务费。扩展到相邻岗位时，复用已有引擎和事件记录，新增客户确认的规则。是否成立，要看复训更省时、使用是否持续、现场维护成本能否控制。
依据：商业化建议与收费假设，尚无付费客户或签约证据。

## Slide 11
四周试点，把采购问题逐项回答
11
第 1 周
定标准
确认岗位动作
记录人工基线
第 2 周
并行训练
AI 与人工同时记录
保留分歧样例
第 3 周
测复杂场景
机位与遮挡变化
不同员工参与
统计错误与复核量
第 4 周
共同复盘
对照验收指标
决定采购与扩展
验收看四项：工时、判断一致性、复核率、复训后错误率
验收阈值在试点开始前由双方共同约定。安全模块另测每摄像头小时误报与漏报
Notes: 我们希望和一家制造或仓储企业做四周并行试点。第一周确认岗位动作和人工基线，第二周让 AI 与人工同时记录，第三周专门测试遮挡、机位变化和不同员工，第四周与负责人复盘。我们看每百人训练工时、计数和错误判断一致性、需要复核的比例，以及复训以后错误有没有减少。双方先约定验收阈值，再决定是否采购和扩展。
依据：本次提出的试点计划，尚非客户承诺。

## Slide 12
12
让一线员工做对动作，
让主管看见进步
我们寻找一家试点企业
一个训练点，一位岗位专家，四周并行验证
练了么 AI 动作教练
Notes: 我们希望让一线员工每次练习都得到具体指导，让主管看见员工的进步。接下来，我们需要一家试点企业，开放一个训练点，也需要一位岗位专家，和我们一起确认动作与验收标准。四周以后，用现场记录决定产品下一步。谢谢各位。
依据：本次试点合作请求。

## Slide 13
智能体分工 01–10：任务与训练
答辩备份 · 建议搭建清单
13
智能体 | 输入 / 工具 | 独立产物与验收点
01 任务调度 | 自然语言任务 / 任务适配器 | 任务拆解、负责人、缺失信息追问
02 岗位标准 | 岗位与动作 / 企业标准库 | 带来源和版本的标准，未知标准转确认
03 训练计划 | 人员项目 / 计划工具 | 训练项目与次数，缺失目标时追问
04 设备检查 | 机位与帧 / 质量检测工具 | 入镜检查和调整建议，不足时阻止开始
05 动作教练 | 会话帧 / 本地推理 API | 阶段、次数、纠错与总结
06 考核记录 | 服务端会话 / 记录适配器 | 可追溯记录，拒绝无依据的次数
07 复训安排 | 错误摘要 / 计划工具 | 错误对应的复训任务与复测条件
08 动作答疑 | 员工问题 / 标准知识库 | 有来源的动作说明，超范围转人工
09 批次报告 | 会话集合 / 汇总工具 | 完成清单、分歧项与需复训人员
10 弯腰提醒 | 姿态事件 / bend 规则 | 角度与持续时间，未达门控不告警
角色方案尚需平台配置与调用记录。共用底层工具时，各角色仍应交付不同的业务结果
Notes: 这些是建议搭建的独立智能体。独立性需要由工具、输入、输出和失败处理证明。优先完成其中至少十个的实际平台运行，并根据平台规则核验有效性。表格中列出的工具能力有已有代码基础，也有需要补齐的业务适配。
依据：本次 A 赛道空间方案，平台发布待核验。

## Slide 14
智能体分工 11–19：安全、复核与模型
答辩备份 · 建议搭建清单
14
智能体 | 输入 / 工具 | 独立产物与验收点
11 跌倒提醒 | 姿态事件 / fall 规则 | 疑似跌倒证据和人员核查提示
12 头盔检查 | PPE 检测 / no_helmet 规则 | 缺失事件，模型不可用时明确报告
13 危险区提醒 | 区域配置 / danger_zone 规则 | 进入部位、区域和持续时间
14 低头静止提醒 | 姿态序列 / drowsy 规则 | 静止事件与核查提示
15 倒地静止提醒 | 姿态序列 / unconscious 规则 | 异常姿态事件与紧急核查提示
16 事件复核 | 事件与人工意见 / 事件库 | 确认、撤销或待跟进的处置记录
17 样本管理 | 授权样本 / 数据处理工具 | 授权范围、质量检查与训练划分
18 模型训练 | 数据版本 / 训练脚本 | checkpoint 与独立评估报告
19 权重管理 | 评估与批准 / 资产注册工具 | 版本登记、加载与回滚记录
目标为 19 个角色；有效数量以平台验收为准。静止类识别输出行为信号，交由人员核查
Notes: 六类安全规则可以封装为相应的风险智能体，输出不同的事件证据和处置建议。复核智能体记录人工确认结果，样本管理与模型智能体管理授权数据和评估。尤其要验证失败分支，例如 PPE 权重缺失时报告不可用，不能把没有输出解释为人员安全。
依据：src/pipeline_safety/ 提供安全工具基础，其余业务适配及平台角色为方案。

## Slide 15
交付状态与下一步验收
答辩备份 · 实现边界
15
范围 | 当前证据 | 下一步验收
训练 Web 主链 | 页面、会话、计数、纠错、总结代码 | 真实摄像头连续演示与稳定性记录
安全模块 | 姿态检测、6 类规则、事件库与确认接口 | 补齐 PPE 权重，现场评估误报漏报
模型能力 | 本地权重、训练脚本、加载代码 | 按受试者/场地分组的独立测试
平台空间 | 19 角色分工方案 | 至少 10 个有效智能体与协作运行记录
企业治理 | 字段契约及 API 映射 | 鉴权、幂等回写、隔离、版本与回滚
正式考核 | 认证记录接口已有 | 服务端会话绑定、人工复核与防重放
核心推理可本地部署；目标设备吞吐量、现场收益及企业级治理尚不能视为已经验收
Notes: 项目当前最成熟的是训练 Web 主链。安全模块已有代码和事件记录，但默认 PPE 权重缺失，需要先补齐并联调。企业治理功能主要处在契约设计阶段，平台空间也需要提供发布与调用证据。正式考核前，要把记录与服务端会话绑定，完成鉴权和防重放。我们以这些明确的验收项控制下一阶段交付。
依据：源码核查：web_app.py、src/pipeline_safety/、config/safety/default.json、references/api-mapping.md；本次测试结果。

## Slide 16
收费空间，先用客户的工时账来算
答辩备份 · 假设测算，非试点收益
16
可替换输入 | 示例假设
每月训练量 | 1,200 人次
每人减少观察与整理时间 | 5 分钟
每人新增复核时间 | 1 分钟
综合人工成本 | 60 元 / 小时
80 小时 / 月
净节省工时
4,800 元 / 月
对应人工成本
未扣设备、部署、软件和维护成本。用客户实测替换全部假设，再决定采购预算与报价
Notes: 这是测算示例，不是试点结果。假设一个训练点每月一千二百人次，每人减少五分钟观察整理，但仍需要一分钟复核，综合人工成本每小时六十元。月度净节省八十小时，对应四千八百元。这个金额还没有扣设备、软件、部署和维护。只有客户实测后仍有足够净收益，年度服务才有定价空间。
依据：本次商业假设与算术示例：1200×(5−1)/60=80 小时，80×60=4800 元/月。

## Slide 17
现场演示：45 秒讲清一次完整动作
答辩备份 · 演示执行
17
时间 | 观众看到什么 | 要证明什么
0–10 秒 | 选择深蹲项目，全身入镜 | 真实模型链路与机位已经准备好
10–22 秒 | 一次动作错误，出现具体提示 | 系统指出需要调整的关节与姿态
22–35 秒 | 调整姿势，完成完整动作周期 | 次数随完整周期增加
35–45 秒 | 结束会话，展示训练总结 | 过程可以形成后续复训依据
故障时：明确说明无法判定，使用标注清楚的界面演示继续讲解
当前 PPT 使用既有界面图片，未嵌入真人演示视频；正式路演前按上述顺序录制
Notes: 正式演示先确认真实模型、相机与机位已准备好。前十秒展示入镜和项目，接下来用一次明显错误动作展示纠错，再完成正确周期和计数，最后展示会话总结。若摄像头或模型不可用，明确说明本次无法判定，切换到可视化页面解释交互。不能把固定姿态演示当成真实推理结果。
依据：项目 /coach、/api/session/*、Ghost Coach 演示入口；本次演示设计。